## Slide 1
MIMO-OFDM
Physics-Guided Attention
EPGT-v1
Physics-Guided Transformer
网络架构与张量维度说明
从稀疏观测 token 预测 effective-path 物理结构，再用 Gamma(q,i) 引导 full-grid query 读取最相关的观测点。

## Slide 2
维度字典：物理维度 + 网络维度
EPGT 的图里必须同时标清信道张量维度、token 数量，以及 cross-attention 的 query/context 维度。
B
batch size
训练/评估批量
N
time points
OFDM symbol 数
K
subcarriers
载频 / 子载波数
Nr
RX antennas
接收天线数
Ns
TX antennas
发送天线数
Leff
effective paths
估计器使用的有效路径数
M
observed tokens
当前 M = 2K
Q
full-grid queries
Q = NK
D
embedding dim
Transformer 隐空间维度
X_tok: [B, M, F_in], F_in = 2Nr + 2Ns + 2 + 1 + 1
Gamma: [B, Q, M], Q = N*K
H_hat: [B, Nr, Ns, N, K]
EPGT-v1 architecture | physics-guided Transformer
02

## Slide 3
总体流程：先估物理结构，再用物理结构引导 attention
一页里只保留主干路径：observed tokens → encoder → heads → Gamma → cross-attention → LS/reconstruction。
Sparse observations
Y_obs: [B,Nr,2,K]
X_obs: [B,Ns,2,K]
→
Observation tokens
X_tok: [B,M,F_in]
M = 2K
→
ObservationEncoder
global token + tokens
Z_obs: [B,M,D]
z_g: [B,D]
→
Path/global heads
alpha,d,nu: [B,Leff]
cfo,epsilon
→
Physics bias
Gamma(q,i): [B,Q,M]
Q = NK
Full-grid query lane
C_q: [Q,2], Q = N*K
Z_q: [B,Q,D]
＋
Physics-guided cross-attention
query: [B,Q,D]
context: [B,M,D]
bias: [B,Q,M]
→
Complex LS recovery
G_hat: [B,Leff,Nr,Ns]
→
Full-grid channel
H_hat: [B,Nr,Ns,N,K]
EPGT is not only a deeper Transformer:
predicted effective paths -> Gamma(q,i) -> guided reading of observed REs
EPGT-v1 architecture | physics-guided Transformer
03

## Slide 4
参数头：global token 是全局物理状态容器
Baseline 只做 mean pooling；EPGT 用 learnable global token 承载 CFO、采样偏移和 effective-path 参数。
Encoder output
z_g: [B,D]
Z_obs: [B,M,D]
Global head
输出公共物理量
tau0: [B]
cfo: [B]
epsilon: [B,Nr]
v1 规范：tau0 固定 common_delay；epsilon[:,0] = 0，只学习相对接收天线采样偏移。
Effective-path head
输出 delay-Doppler 原子
alpha: [B,Leff]
d: [B,Leff]
nu: [B,Leff]
v1 规范：alpha 是 path gate；nu 做加权中心化，避免和 CFO 发生加法歧义。
EPGT-v1 architecture | physics-guided Transformer
04

## Slide 5
核心：Gamma(q,i) 把 delay-Doppler 相干性注入 cross-attention
对每个待估位置 q，EPGT 会判断哪些观测点 i 在当前 effective-path 结构下更相干。
K(q,i) = | sum_l alpha_l
exp(j 2pi nu_l Delta_t_qi)
exp(-j 2pi d_l Delta_f_qi) |
Gamma(q,i) = lambda * log(eps + K(q,i))
score(q,i) = Q_q K_i^T / sqrt(d) + Gamma(q,i)
Attn(q,obs) = softmax(score) V_obs
q = (nq,kq)
↔
i = (ni,ki)
相对时频差
Delta_t_qi = t_nq - t_ni
Delta_f_qi = f_kq - f_ki
关键张量维度
C_q: [Q,2], Q = N*K
C_obs: [B,M,2]
alpha,d,nu: [B,Leff]
Gamma: [B,Q,M]
直观含义：如果观测点 i 和 query q 能由同一组 delay-Doppler path 解释，Gamma 就提高 q 对 i 的 attention logit。
EPGT-v1 architecture | physics-guided Transformer
05

## Slide 6
后处理：用预测的非线性参数做 LS，再显式重构 H
EPGT 的输出不是黑盒 H，而是 nonlinear physical parameters + LS 求出的 path gains。
Predicted params
cfo, epsilon
alpha,d,nu
→
Physics design matrix
Phi(d,nu,cfo,epsilon)
from observed REs
→
Complex LS
G_hat: [B,Leff,Nr,Ns]
→
Reconstruction
H_hat: [B,Nr,Ns,N,K]
H[r,t,n,k] = exp(-j2pi f_k(tau0 + epsilon_r)) * exp(j2pi cfo t_n)
* sum_l G[l,r,t] exp(j2pi nu_l t_n) exp(-j2pi f_k d_l)
Baseline HybridTransformer
observed-token self-attention
→ mean pooling
→ parameter head
→ LS reconstruction
没有 full-grid query，也没有由 delay-Doppler 结构产生的 attention bias。
EPGT-v1
path/global heads
→ Gamma(q,i)
→ guided cross-attention
→ refined physical state
→ LS reconstruction
性能提升来自更强的归纳偏置：query 不是平均读所有观测，而是优先读物理相干的观测。
EPGT-v1 architecture | physics-guided Transformer
06